## Slide 1
머그컵 H/W PIN MAP
올프라임

## Slide 2
스위치-1
(PA10)
음료 선택 모드 진입
음료 선택 모드에서 Switch1 누를 경우, 음료 선택 모드 1단계씩 증가
내가 설정 하기 모드(17)가 선택 될 경우,
목표 온도 1도씩 + , 목표 시간 1분씩 + , Idle 온도 1도씩 +
음료 선택 모드에서 Switch1 누를 경우 음료 선택 모드 1단계씩 감소
내가 설정 하기 모드(17)가 선택 될 경우,
목표 온도 1도씩 - , 목표 시간 1분씩 - , Idle 온도 1도씩 -
음료 선택 모드에서, Switch3 누를 경우. 텀블러 온도 동작 모드로 설정
내가 설정 하기 모드(17)에서 누를 경우, 다음 설정 모드로 전환
SWITCH 제어 알고리즘
스위치-2
(PA11)
스위치-3
(PA12)

## Slide 3
LED 제어 알고리즘
LED1-1
(PA1)
초기(끓이는 온도)에 Cool진행 일 때 1초에 “H””L”를 반복(끓이는 구간이 끝나면 “L”)
유지온도 구간이고 Cool이 작동하면 “H”
1. 초기(끓이는 온도)에 Heatting진행 일 때 1초에 “H””L”를 반복
2. 유지온도 구간이고 Heatting이 작동하면 “H”
가열 모드이고, 과열 구간일 경우 “H” 점등
이외 모드에서는 “L”점등
음료 선택 모드가 “18”.,”19”선택 될 경우, “H” 점등
이외 모드에서는 “L” 점등
CO2 기준 치(2,500[ppm] 이상 감지 시 LED3-2와 교차 0.5초 마다 “H”,”L” 교차 점등
CO2 기준 치(2,500[ppm] 이상 감지 시 LED3-1와 교차 0.5초 마다 “H”,”L” 교차 점등
LED1-2
(PB8)
LED2-1
(PB4)
LED2-2
(PB4)
LED3-1
(PB12)
LED3-1
(PB12)

## Slide 4
음료 설정 테이블
설정 모드 |  |  |  |  | 
순서 | 차 품명 | 끓이는 온도(℃) | 우리는온도(℃) | 보존온도(℃) | 
1 | 백화고차 | 90 | 10 | 65 | 
2 | 뜨거운 커피 | 90 | 1 | 65 | 
3 | 시원한 커피 | 90 | 1 | 5 | 
4 | 뜨거운 음료 | 65 | 1 | 65 | 
5 | 시원한 음료 | 5 | 1 | 5 | 
6 | 뜨거운 녹차 | 90 | 1 | 65 | 
7 | 시원한 녹차 | 40 | 3 | 5 | 
8 | 꽃 차 | 90 | 3 | 65 | 
9 | 보리차 | 90 | 10 | 65 | 
10 | 홍 차 | 90 | 2 | 65 | 
11 | 대추차 | 90 | 5 | 65 | 
12 | 보이차 | 90 | 1 | 65 | 
13 | 허브차 | 80 | 20 | 65 | 
14 | 교쿠로차 | 90 | 2 | 65 | 
15 | 호우지차(현미차) | 90 | 5 | 65 | 
16 | 아기분유 | 90 | 2 | 40 | 
17 | 내가 설정하기 | 90이내 | 60이내 | 90이내 | 
18 | 기타 시원하게 | 5 | 1 | 5 | 컵감지 및 손가락 감지 무시
19 | 기타 따뜻하게 | 60 | 1 | 60 | 컵감지 및 손가락 감지 무시

## Slide 5
4. 컵 감지
1) 컵 감지 (PA9)
컵(PA9)이 없으면(“H”) Serve motor(PB15)를 Off
컵(PA9)이 있으면(“L”) Serve motor(PB15)를 On
컵(PA9)이 없으면(“H”) Heater(PA6). Cool(PA7) Off.
컵(PA9)이 있으면(“L”) Heater(PA6). Cool(PA7) On
스위치 1(PA10)+2(PA11) 2초이상 “H”이면 컵감지 (PA9)기능 무시.
컵감지 (PA9)기능 무시 모에서 스위치 1(PA10)+2(PA11) 2초 이상 “H”이면 컵감지 (PA9)기능 복귀.
5. 손가락 감지
1) 손가락 감지 (PA4)
PA9(컵)가 “L” (있고)이고 PA4 (컵 손잡이)가 “H”(잡으면)면 PB15(Servo motor)를 On(Open).
PA9(컵)이 “L” (있고)이고, PA4 (컵 손잡이)가 “L”(놓으면)이면 PB15 (Servo motor)를 Off(Close).
6. Serve motor
1) Serve motor(PB15)
PA4(손가락 감지)가 “H”(잡으면) On(Open).
PA9(컵)이 “H” (없으면)이면 Off(Close).
180도 회전

## Slide 6
8. Heater
1) 히터(PA6)
목표 온도보다 현재 온도가 낮을 경우, Cooling FAN 과 Peltier는 정지하고, Heater를 동작 한다.
목표 온도보다 현재 온도 차이가 2도보다 작을 경우, Heater 동작을 중지하며, 자연적으로 목표 온도에 수렴하도록 한다.
목표 온도와 현재 온도 차이가 2도보다 클 경우 Heater를 동작한다.
7. Cool
1) 냉각 (PA7)
목표 온도보다 현재 온도가 낮을 경우, Cooling FAN 과 Peliter 냉각 모드로 작동
목표 온도보다 현재 온도 차이가 2도보다 작을 경우, Cooling FAN 동작을 중지하며, Peltier만 동작한다(소음방지)
목표 온도와 현재 온도 차이가 2도보다 클 경우, Cooling FAN과 Peltier 둘다 동작한다.

## Slide 7
9. CO2
1) 이산화탄소(PA15)
이산화탄소수치가 2500[PPM] 이상일 경우, LED3-1과 LED3-2를 교차 점등 한다.
10. Fan motor
1) 냉각 홴(PA8)
Cooling 모드일 경우에만 동작하며, Cooling 시퀀스에 따라 동작한다
11. Temperature over
1) 과열온도 스위치(PB14)
Heating 모드에서 과열 감지 시, Low로 변경되며, 이 경우 LED 2-1을 점등한다.

## Slide 8
12. LCD
1) 디스플레이(PB6. PB7)
<Idle Mode> : 초기 표출 화면
Menu Select : 메뉴 선택 화면
온도 제어 및 Co2 수치 표출 화면
13. Temp in
1) 온도 감지 수집(PA0)
머그 컵의 온도 정보를 전압으로 전달 받는다.